三、常水头渗透实验

（一）实验目的

测定砂土的渗透系数。

（二）实验原理

一般土中水的流速缓慢，属于层流，流动符合达西定律。

（三）实验设备

1．常水头渗透仪（TST-70型）：（如附图1）筒内径应大于试样最大粒径的10倍；玻璃测压管内径为0.6cm，分度值为0.1cm；

2．天平：称量4000g，分度值1g；

3．其它：木锤、秒表等。

（四）操作步骤

1．装好仪器并检查各管路接头处是否漏水，将调节管与供水管连通，由仪器底部充水至水位略高于金属孔板，关止水夹。

2．取具有代表性的风干试样2500g，称量准确至1.0g。

3．将试样分层装入圆筒，每层厚2-3cm，用木锤轻轻击实到一定厚度，以控制其孔隙比。

4．每层试样装好后连接供水管和调节管，并由调节管中进水，微开止水夹使试样逐渐饱和。当水面与试样顶面齐平，关止水夹。饱和时水流不应过急，以免冲动试样。

5．依上述步骤逐层装试样，至试样高出上测压孔3-4cm止。在试样上端放置金属孔板作缓冲层，待最后一层试样饱和后，继续使水位缓缓上升至溢水孔，当有水溢出时，关止水夹。

6．试样装好后，量测试样顶部至仪器上口的剩余高度，计算试样净高。称剩余试样质量准确至1g，计算装入试样总质量。

7．静置数分钟后，检查各测压管水位是否与溢水孔齐平。如不齐平，说明试样中或测压管接头处有集气阻隔，用吸水球进行吸水排气处理。

8．提高调节管，使其高于溢水孔。然后将调节管与供水管分开，并将供水管置于金属圆筒内。开止水夹，使水由上部注入金属圆筒内。

9．降低调节管口，使位于试样上部1/3处，造成水位差。水即渗过试样，经调节管流出。在渗透过程中应调节供水管夹，使供水管流量略多于溢出水量。溢水孔应始终有余水溢出以保持常水位。

10．测压管水位稳定后，记录测压管水位。计算各测压管间的水位差。

11．开动秒表，同时用量筒接取经一定时间的渗透水量，并重复1次。接取渗透水量时，调节管口不可没入水中。

12．降低调节管管口至试样中部及下部处，以改变水力坡降。按10和11规定重复进行测定。

（五）实验注意事项

1．相同水力梯度下，接取渗透水两次（接取时间相同），两次接水量间的差值不可以过大。

（六）计算公式

1．计算干密度和孔隙比：

2．计算渗透系数：

将三组v，i数值画在v-i坐标图上，利用直线拟合法确定k，并给出相关系数。

（七）讨论实验结果

图1 TST-70型渗透仪

附表：实验数据记录表

| 班 级 实验小组成员 实验日期 风干土质量 试样高度 试样面积 |
| --- |
| 试验次数 | 经过时间t (s) | 测压管水位 (cm) | 水位差 (cm) | 水位坡降 | 渗透量 | 渗透系数 |
|  |  | I管 | II管 | Ⅲ管 |  |  |  |  |