《工程测量》课程实验报告

课程编号：0900750001-5

实验编号：            8

实验内容：    电子经纬仪的检验

选课班级：____________________________

组    别：No._________________________

组长：___________ 学号：______________

组员：___________ 学号：______________

___________       ______________

___________       ______________

___________       ______________

___________       ______________

报告日期：________年_________月________日

深圳大学土木工程学院

教师评语：

成绩评定： 评阅人签名： 评阅时间： 年 月 日

《工程测量》实验任务书

实验八：电子经纬仪的检验

一、目的与要求

- 掌握经纬仪的各轴线之间要满足的几何关系；

- 掌握电子经纬仪检验的方法；

- 视准轴垂直于横轴的检验，照准差C ≤ ±60"；

- 横轴垂直于竖轴的检验，i角 ≤ ±20"。

二、计划与仪器准备

- 实验学时：2学时

- 主要设备：	     5″级电子经纬仪      				1台

三角架								1副

塔  尺（3m）		    			1把

小钢尺（±1mm，20cm）	     	   	1把

花  杆								2根

记录板								1块

三、方法与步骤（注：严格按照下列顺序进行检验工作）

1. 仪器视检

- 按照检验要求项目对经纬仪进行视检，并填写表格（1）；

- 掌握经纬仪的各轴线之间要满足的几何关系，填写表格（2）。

2. 照准部水准管轴垂直于竖轴的检验（LL⊥VV）

- 将经纬仪严格整平；

- 转动照准部，使水准管与三个脚螺旋中的任意一对平行，转动这一对脚螺旋使气泡严格居中；

- 再将照准部旋转180°，使水准管平行于这一对脚螺旋，此时，如果气泡仍居中，说明该条件能满足。若气泡偏离中央零点（超过一格位置），则需要进行校正。

3. 十字丝竖丝垂直于横轴的检验（竖丝⊥HH）

- 整平仪器；

- 用十字丝竖丝的最上端照准远处某一明显标志点，然后拧紧水平制动螺旋和垂直制动螺旋；

- 然后转动垂直微动螺旋，使望远镜上下微动，如果该标志点始终沿着竖丝运动，说明此条件满足，否则需要校正。

4. 视准轴垂直于横轴的校验（CC⊥HH）

- 在一平坦场地上，选择相距约80m的A、B两点，在AB连线中点O处安置整平经纬仪（图1）。在后视点A设置一根标杆，并在标杆与仪器等高处设为标志点A。在前视B点与仪器等高处横放一把小钢尺（最小刻度为mm）；

- 盘左位置照准后视标志点A，倒转望远镜在前视B点钢尺上读数，得B1；

- 盘右位置照准后视点A，倒转望远镜在前视B点钢尺上读数，得B2；

- 若B1 = B2，说明视准轴与横轴垂直；

- 若B1≠B2，说明视准轴与横轴不垂直，其偏离垂直位置的角值即为照准差C。

- 测量并计算出照准差C。具体步骤：盘左瞄准后视A点，记录角值读数L；盘右再次瞄准后视A点，记录角值读数R。然后按照下列公式计算同一方向观测的照准差C。C的限差如果小于±60"，则该项检验算为合格；否则须对仪器进行校正。

5. 横轴垂直于竖轴的检验（HH⊥VV）

- 选择某幅高大竖直的墙面，距离墙面20～30m处安置仪器，如图2所示；

- 盘左位置照准墙体高处目标M（仰角30°左右），拧紧水平制动螺旋，转动望远镜视准轴到水平位置（即竖盘读数为90°），在墙面上定出点m1；

- 盘右再次瞄准目标M，重复上面第2）点操作步骤，在墙面上定出点m2。若m1和m2两点重合，说明望远镜横轴垂直仪器竖轴。否则，横轴不垂直与竖轴，其偏离正确位置的角值称为横轴误差i。

4)	按照下式计算横轴误差i角：

式中，ρ″＝206 265″。如果i角超过±20"，需要校正。

四、实验报告要求

- 每组同学共同完成实验报告中的实验项目，观测、记录、计算等环节应轮换进行。在此基础上，每位同学还须独立完成实验报告“基础知识”的内容；

- 实验报告的填写要求字迹工整、清晰，不宜涂改。万一发生书写错误，请用双实线段将错误之处划去，并在其边上将正确的文字或者数字补上；

- 组长将本组实验报告及组员的“基础知识”收齐后装订成册，统一上交给指导老师。

五、注意事项

- 在操作之前，组长应召集组员认真学习并理解任务书的要求和实验内容，并制定具体实验计划；

- 以组为单位领取实验仪器，各组应清点数量、检查仪器（外观和部件）是否有损坏之处；一旦签字领取后，借出的仪器将被视为外观及性能均完好；

- 归还仪器时，应按照领取时的状况归还实验室。如发现仪器损坏、丢失，将会追究相关责任，并可能承担支付相关维修费用或赔偿损失的经济责任；

- 三脚架应确保安置稳妥后，才能安置仪器并牢固连接于脚架的承台，防止仪器摔落；

- 调节各种螺旋应注意力度, 仪器操作时切勿用力过猛，脚螺旋、水平微动   螺旋等均有一定的调节范围，使用时不应超出可调节的范围；

- 选择好测站和待测点的位置，尽量避开人流和车辆的干扰；

- 读数前、后均应检查照准部水准管气泡是否居中，若不居中则必须重新调整仪器水平后再检测测量工作；

- 水平角观测时，同一个测回内，照准部水准管偏移不得超过一格。否则，需要重新整平仪器进行本测回的观测；

- 对中、整平仪器后，进行同一测回观测，期间不得再整平仪器。某测回观测完毕后，可以重新整平仪器，再进行第二测回观测；

- 当检验发现仪器不满足要求时，应再次重复检验，确实无误后，将检验结果上报指导教师。学生在没有教师在场指导的情况下，禁止私自进行校正工作。

- 实习区域：土木工程学院院馆附近区域。

六、实验项目

实验八 电子经纬仪的检验

仪器型号：          仪器编号：         测区位置：      天气情况：_____

日期：      年     月      日  测量时间：自     ：    测至     ：____

表（1） 仪器视检（符合的选项前打“√”）

| 三脚架、脚螺旋是否有效 | □Yes □No | 基座脚螺旋是否有效 | □Yes □No |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平制动、微动螺旋是否有效 | □Yes □No | 望远镜成像清晰否 | □Yes □No |
| 垂直制动、微动螺旋是否有效 | □Yes □No | 其它问题:______________________ |

表（2） 仪器的主要轴线和几何关系

| 仪器的主要轴线 | 主要几何关系 |
| --- | --- |
| 序 号 | 名 称 | 代 号 | （1）_______________________________ （2）_______________________________ （3）_______________________________ （4）_______________________________ （5）_______________________________ （6）_______________________________ |
| （1） |  |  |  |
| （2） |  |  |  |
| （3） |  |  |  |
| （4） |  |  |  |
| （5） |  |  |  |

表（3） 管水准器轴垂直于竖轴

| 检验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气泡偏离格数 |  |  |  |  |  |  |
| 主检人签名 |  |  |  |  |  |  |

表（4） 十字丝竖丝垂直于横轴

| 检验次数 | 误差是否显著 | 主检人签名 | 检验次数 | 误差是否显著 | 主检人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 4 |  |  |
| 2 |  |  | 5 |  |  |
| 3 |  |  | 6 |  |  |

表（5） 视准轴垂直于横轴

| 序 号 | 横尺读数 | B1与 B2是否重合？ | 照准差C的观测与计算 | C是否满足要求？ | 主检人 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 盘左 B1 （mm） | 盘右 B2 （mm） |  | 读数 L ° ′ ″ | 读数 R ° ′ ″ | C值 ″ |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表（6） 横轴垂直于竖轴

| 序 号 | m1与m2重合？ | 水平距离D (mm) | m1m2 (mm) | 竖直角α ° ′ ″ | 横轴误差i角 ″ | i角≤ ±20"？ | 主检人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

授课班级：________ 组别：第__________组

姓名：             学号：______________

基础知识8 电子经纬仪的检验

1.  根据右图所示，指出图中经纬仪的主要轴线名称？

测量规范规定它们之间应满足哪些条件？

经纬仪的轴线

- 填写电子经纬仪检验的项目和相关限差要求。

| 检验与校正项目 | 限差要求 |
| --- | --- |

# Text boxes

盘左

盘右

图1

α

图2